## Slide 2: invisible neo

## Slide 3
invisible neo
Hét onzichtbare design scharnier

## Slide 4
invisible neo
    Pure en hoogstaande vormgeving
    Geen zichtbare schroeven
    Beschikbaar in verschillende afwerkingen
    Openingshoek van 180°
    Universeel: voor linkse en rechtse deuren
    “Easy-Hook”: plaatsing en 3D-regeling door 1 persoon
    Afdekplaatjes en scharnierarmen in hetzelfde materiaal en afwerking als de rest van het scharnier

## Slide 5
invisible neo
Koper
CU
Gepolijst messing
Brons
Donker brons
Klassiek brons
Pekzwart
Wit
Zwart omber
Inox look
Mat chroom
Blinkend chroom

## Slide 6
invisible neo
“Easy-Hook”: plaatsing en
3D-regeling door 1 persoon
3D-regelbaar (hoogte, diepte, aandruk) zonder de deur af te nemen
Scharnier is gegalvaniseerd voor zeer goede roestbestendigheid
Alle schroeven en assen uit roestvrij staal
Drie types
(i.f.v. het deurgewicht)
Grote ‘cladding’ afmeting 5, 6, 7 mm afhankelijk van het type
Openingshoek van 180°
Universeel: voor linkse en rechtse deuren
Extra vereenvoudigde hoogteregeling: geen spie nodig
Markeringen voor de hoogte, breedte en diepte regeling

## Slide 7
invisible neo

## Slide 8: invisible neo
Technische specificaties
 | invisible neo S5 | invisible neo M6 | invisible neo L7
Deurdikte | min. 32 mm | min. 40 mm | min. 40 mm
Deurdikte met max. voorhout | 35 mm | 40 mm | 46 mm
Deurgewicht (2 stuks)(1) | tot 60 kg | tot 80 kg | tot 100 kg
Deurgewicht (3 stuks)(1) | tot 80 kg | tot 100 kg | tot 150 kg
Inbouwdiepte | 26,5 mm (kader) / 30 mm (deur) | 30 mm (kader) / 32 mm (deur) | 32 mm (kader) / 35 mm (deur)
Afmetingen (L x B) | 120 x 25 mm | 140 x 28 mm | 170 x 32 mm
Plaatsing en 3D-regeling | Easy-Hook |  | 
Hoogteregeling(2) | -2,5 / +2,5 mm | -3,0 / +3,0 mm | -3,0 / +3,0 mm
Breedteregeling(2) | -1,0 / +5,0 mm | -3,0 / +4,0 mm | -3,0 / +4,0 mm
Aandruk(2) (diepteregeling) | -1,0 / +1,0 mm | -1,5 / +1,5 mm | -1,5 / +1,5 mm
Max. Voorhoutsafmeting | 5 mm | 6 mm | 7 mm
Brandwerendheid(3) | E30, EI230, EI130, EW30 | E30, EI230, EI130, EW30 E60, EI260, EI160, EW60 | 
(1) gebaseerd op een referentiedeur van 830 x 2015 mm
(2) neutrale stand fabrieksinstelling: standaard voor een van deurspeling 2 mm
(3) brandwerendheid volgens norm EN1634-1: 2008 en geclassificeerd volgens EN13501-2:2007
voor toepassing houten deur en houten kader en voor toepassing houten deur en inox kader

## Slide 9: invisible neo
“Minimale deurdikte” versus “minimale deurdikte met maximaal voorhout”
invisible neo S5

## Slide 10: invisible neo
Bevestigingsplaat voor dunne deurkaders, met opdikplaatjes
Brandkit
Bevestiginsbakje voor
stalen/rvs deurkaders
Universeel freessjabloon
Accessoires